项目代码：2102-120106-89-05-605308                                        津红政务环表〔2021〕6号

关于对天津美联众合动物医院有限公司水木天城分公司

建设项目环境影响报告表的审批意见

天津美联众合动物医院有限公司水木天城分公司：

你公司提供的《建设项目环境影响报告表》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、项目概况：

天津美联众合动物医院有限公司水木天城分公司拟投资70万元建设该项目，项目位于天津市红桥区西沽街道团结环路50号（临湾园24号楼1层底商），建成后主要承担猫与犬动物疾病预防、诊疗、动物防疫、手术美容等服务，预计最大宠物接诊数量为8只/天，其中动物诊疗4只/天（预计动物手术2只/周），宠物美容4只/天，该项目不提供宠物寄养服务，年工作360天。项目建筑面积为181.53平方米，主要设有大厅、美容室、洗澡室、诊室、药房、化验室、隔离室、住院室、污水间、手术室、X光室、仓库、危废暂存间、卫生间等。项目预计2021年8月开工建设，预计2021年9月竣工投产。

项目符合国家产业政策、地区规划等要求。2021年7月19日至2021年7月23日，我办将该项目环境影响报告表全本在红桥政务网上进行了公示。在你公司确保项目环境影响报告表中提出的各项环保措施落实的前提下，我办同意你公司按照环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运营过程中应对照建设项目环境影响报告表，认真落实各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.该项目施工期仅进行简单内部装修，主要污染物为施工噪声，扬尘，装修垃圾。通过加强通风、选用优质的低污染油漆和涂料等措施控制扬尘；施工过程选用低噪声设备且设备运行时间一般较短，文明施工，禁止大声喧哗，严禁在13:00~15:00和22:00~6:00施工；装修垃圾清运至天津市指定的建筑垃圾场消纳，不随意丢弃。

2.该项目运营期产生的废水主要为生活污水、洗澡废水、清洗废水和医疗废水。生活污水和洗澡废水经现有建筑排水管网进入化粪池静置沉淀，后经市政污水管网排入咸阳路污水处理厂。医疗废水主要为医生盥洗废水、手术废水等环节产生的污水，清洗废水主要为器械消毒、衣物消毒清洗等环节产生的污水。医疗废水和清洗废水经污水处理设备处理后，经现有建筑排水管网进入化粪池静置沉淀，后经市政污水管网排入咸阳路污水处理厂。

3.该项目运营期间产生的噪声主要来自污水处理设备、空调室外机运行噪声和动物日常偶发噪声。污水处理设备、空调室外机通过加设减振装置及隔音板降噪；动物叫声为间歇性噪声，动物在诊室内、住院区的叫声经过诊室门窗隔声、消声棉吸附后降噪。

4.该项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物及危险废物。一般固体废物主要为废包装物以及修剪废物。废包装物：拆包过程产生的废包装物、输液过程产生的输液瓶（袋），交由物资回收部门定期回收处置。修剪废物：宠物美容过程产生的修剪废物（毛发、趾甲等），交由城管委相关部门清运处理。动物粪便：用生石灰进行消毒，消毒后的粪便装入密封袋，由城管委定期清运处理。生活垃圾由城管委相关部门定期清运。危险废物主要有医疗废物、污水处理设备废渣、废活性炭、实验化验废液以及废紫外线灯管。医疗废物主要为感染性废物、损伤性废物、病理性废物及药物性废物。分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物处理资质的单位进行处理。

5.该项目运营期产生的废气主要为污水处理设备所产生，项目污水处理设备为消毒工艺，无生化处理过程，处理设备为密闭结构。污水处理间有一送排风口，污水处理设备产生的少量异味气体经送排风口进入活性炭吸附床进行吸附净化。项目营运期间，动物粪便会有异味产生，工作人员要对动物粪便及时进行清理，用生石灰进行消毒，消毒后的粪便装入特定的密封袋收集，放置于固废暂存处，每天至少清运一次。每天下班之前，工作人员需在医院各个房间喷洒植物除臭剂，减少异味的影响。除污水间外，危废间、固废间、大厅、诊室等区域同样安装有送排风口，室内空气抽至活性炭吸附床进行吸附净化，净化后的空气由管道回到室内，完成循环。

三、项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

四、加强施工管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度，制定事故应急预案，落实环境风险防范措施，确保项目施工期和运营期的环境安全。加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

五、该项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我办重新审核。

六、项目竣工后，你公司应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序开展竣工环境保护验收工作，经验收合格，项目方可投入生产。

七、执行主要环境标准：

1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）

2.《声环境质量标准》GB3096-2008（1类）

3.《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

4.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）

5.《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008（1类）

6.《天津市生活废弃物管理规定》

7.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020及201

3年修改单

8.《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》

9.《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） 及2013年修改单

10.《医疗废物收集、贮存、运输技术规范》HJ2025-2012

2021年8月6日

# Text boxes

天津市红桥区人民政府政务服务办公室